## Slide 1
交通灯系统设计
数字电路与逻辑设计实验
（16学时，0.5学分）

## Slide 2: 实验目的
1、掌握组合电路的设计与实现
  七段译码器（数码管驱动电路，教材第120页，真值表法）
  四位比较器（不能使用logisim自带的比较器，逻辑表达式法）
  多路选择器（不能使用logisim自带的多路选择器，逻辑表达式法）
2、掌握同步时序逻辑电路的设计与实现
  BCD码同步可逆计数器（不能使用logisim自带的寄存器，Mealy型）
  交通灯控制器
实验由简到难，层次递进，从器件到部件，从部件到系统；
通过实验的设计、仿真、验证3个过程的训练，掌握小型数字电路系统的设计、仿真、调试及电路模块封装的方法。

## Slide 3: 实验内容
设计电路并使用Logisim软件进行虚拟仿真，具体内容及要求如下：
输入：
Online：紧急状态控制信号
MR：主干道通行请求
SR：次干道通行请求
H：高峰期信号
输出：
2个7段数码管倒计时显示时间(秒，共用)；
主干道红绿灯（R、G、Y）；
次干道红绿灯（R、G、Y）。

## Slide 4: 实验内容

## Slide 5: 实验内容
规则
  绿-黄-红灯显示，数码管只显示绿、黄灯的计数时间
    主干道绿灯；
    主干道黄灯（3s闪烁）；
    次干道绿灯；
    次干道黄灯（3s闪烁）。

## Slide 6: 实验内容
规则
  主干道通行
    主干道绿灯或黄灯；
    高峰期，通行时间共30s，其中，绿灯倒计时27s，黄灯闪烁倒计时3s；
    非高峰期，通行时间共15s，其中，绿灯倒计时12s，黄灯闪烁倒计时3s。
  次干道通行
    次干道绿灯或黄灯；
    通行时间共15s，其中，绿灯倒计时12s，黄灯闪烁倒计时3s。

## Slide 7: 实验内容
规则
  初始状态为主次干道均黄灯闪烁，显示 0；
  紧急状态时（Online=1），主干道绿灯常亮，显示 99；
  非紧急状态时（Online=0）
    若主干道有通行请求，次干道无通行请求，进入主干道通行；
    若主干道无通行请求，次干道有通行请求，当前通行干道黄灯倒计时结束后，进入次干道通行；
    主次干道都有通行请求时，两干道交替通行；
    若主干道、次干道均无通行请求，则当前通行干道黄灯倒计时结束后，回到初始状态。

## Slide 8: 实验内容
规则
  紧急状态（Online=1）时
    若次干道为通行状态，需次干道黄灯倒计时结束才能进入紧急状态；若主干道为通行状态，直接进入紧急状态；
  紧急状态结束时
    若处于高峰期时，进入高峰期主干道绿灯状态；非高峰期时，进入非高峰期主干道绿灯状态。

## Slide 9: 实验任务
  给定的基础实验包，将交通灯控制系统切分为各个实验单元；
  对每一个实验单元，按要求设计电路并使用Logisim软件进行虚拟仿真；
  设计好的电路在educoder平台上提交并进行评测，直到通过全部关卡。

## Slide 10: 实验平台
软件：Logisim2.16.1.0软件一套

## Slide 11: 实验平台
平台（头哥）：https://www.educoder.net，所有实验都是在线完成；
实验开放时间：计算机2301，2302，计卓2301于21日8点开放；其他班级23日上午8点开放。
邀请码：
计算机2301：PFCUZK
计算机2302：NFHRE6
计卓2301： 37EQ5V
计算机2303：9C5GP6
计算机2304：27FMZQ
计算机2305：D4ZWR5
计算机2306：Y5TBHK
计算机2307：9NATP7

## Slide 12: 实验平台
早期版本：Logisim 2.7.1， Logisim 2.15

## Slide 13: 成绩评定

## Slide 14: 实验要求
第一次课为设计课，3-4人一组，根据实验题目，完成模块设计；
后面三次课为实验课，每人单独完成。建议按照头歌平台上的关卡完成实验。如果有同学想根据自己的设计方案来完成实验，需要跟指导老师沟通；
考勤要求：每次实验课必须到，直至完成全部实验、通过检查后才可以不来实验室；
头歌平台通关后，需要由指导教师或者助教的检查，随机选择实验内容进行提问，回答正确后才算实验完成。如果第一次不能回答正确，实验过程分扣掉10%；第二次不能回答正确，实验过程分扣掉20%；以此类推；
按照实验报告模板完成实验报告。
最终提交文件
  实验电路(电子版)、实验报告(电子版)、实验报告(纸质版，原创性声明务必签名）
  电子版文件无需压缩，三个文件放在一个文件夹，文件夹及文件命名方式：班级-学号-姓名，如：CS230X-U2023XXXXX-张三-交通灯系统设计实验报告
  各班班长收齐后统一打包压缩交给指导教师（截止2024年12月22号）

## Slide 15: 格式要求
排版符合中文习惯，段落首行空两个字符；
正文使用小四号宋体，英文和数字使用Times New Roman字体，行间距为1.25倍行距；
图要按照图1，图2… 顺序编号，要有图的名称，图的编号和名称要放在图的下方；
表要按照表1，表2… 顺序编号，要有表的名称，表的编号和名称要放在表的上方；
每页留白不能多于2行。

## Slide 16
扣分项1：输入悬空
实验评分
数字电路与逻辑设计
15

## Slide 17
扣分项2：引脚/模块未标明
实验评分
数字电路与逻辑设计
16

## Slide 18
扣分项3：未按要求引脚顺序封装
实验评分
数字电路与逻辑设计
17

## Slide 19
扣分项4：电路布局不合理
实验评分
数字电路与逻辑设计
18

## Slide 20
扣分项5：电路设计不合理(如：使用延时器件)
实验评分
数字电路与逻辑设计
19

## Slide 21
扣分项6：雷同
实验评分
数字电路与逻辑设计
20

## Slide 22
扣分项7：有bug
实验评分
数字电路与逻辑设计
21
1、实现功能不全；
2、没有通过实验检查。